Инструкция  для  конструкций из алюминиевых профилей F1-15 и F1-16.

# Введение.

Алюминиевый профиль F1-15 и  F1-16 предназначен для изготовления  фасадных рамок:

- распашные рамки;

- раздвижные рамки;

- раздвижные двери в шкафах-купе.

# Комплектация конструкции.

- Алюминиевый  профиль  F1-15 имеет специальный паз для декоративной цветной вставки:

В качестве декоративной вставки предлагается    использовать   полоски   цветного   пластика  толщиной  до 1 мм  или  цветную  кромочную  ленту. И для наполнителя применяется уплотнитель.

- Алюминиевый  профиль  F1-15 может использоваться совместно с профилем  F1-16,  где последний является разделительным профилем  между двумя наполнителями.

F 1-15 с наполнителем «стекло» или «зеркало».

F 1-15  + F 1-16 с глухим наполнителем.

F 1-15 + F 1-16 с комбинированным наполнителем.

- Применяются наполнители с разной толщиной:

  - зеркало или стекло 4 мм с соответствующим уплотнителем  КП 8001-04;

  - глухой наполнитель 8 мм  с уплотнителем   КП 8001-08;

  - глухой наполнитель 10 мм применяется без уплотнителя.

В качестве наполнителя могут быть использованы:  стекло,  зеркало,  ДСП, МДФ, пластик.

- Для  рамок  из  алюминиевого  профиля  F1-15  применяются ручки из профиля P1-01  и  P1-02  стандартных размеров по прайс-листу. Для фасадов  в шкафах-купе из профиля  F1-15  применяются профили  P1-01  и  P1-02  по всей высоте фасадной створки.

- Рамки для фасадов мебели из профиля  F1-15 могут применяться в следующих раздвижных системах:

Система раздвижения «РСД 6» («Сибирская фурнитура, Россия) применяется для раздвижения дверей в шкафах-купе с  рабочей нагрузкой на рамки 30 кг.

Система «Top Line 22U STB11» («Xettich”, Германия) применяется для раздвижения дверей в шкафах-купе с рабочей нагрузкой на рамки

50 кг.

Система «Slide Line 56» («Xettich”, Германия) применяется для раздвижения дверей  в шкафах-купе с рабочей нагрузкой на

рамки  40  кг.

Для навесной системы раздвижения используется система  «Slide Line 60» («Xettich”, Германия)  с рабочей нагрузкой на рамки  20  кг.

Система «Wing Line 780» применяется для складных створок в корпусной мебели с рабочей нагрузкой  до 10 кг на одну створку.