# Инструкция по монтажу и эксплуатации

AФ.   00.00.000.001А ИМ

## Рамочные фасады-купе из алюминиевых профилей

системы «Альфа-Ф»

Содержание

№                         Наименование раздела                                              стр.

- Введение                                                                                                 3

### Комплектность изделия                                                                        3

- Технические характеристики и условия хранения                            3

- Сборка рамок                                                                                         4

- Установка роликов и пластин в рамку                                                4

- Установка направляющих и фиксаторов                                            6

- Установка рамок и регулировка                                                          8

- Техническое обслуживание и эксплуатация                                      9

  - Введение

Фасады-купе из алюминиевых профилей системы «Альфа-Ф» предназначены для устройства легких сдвижных створок на фасадной части мебели с целью изоляции содержимого от внешней среды.

2. Комплектность изделия

2.1 Комплектность поставки изделий определяется условиями договора (заказа) на поставку изделий. Приборы открывания, монтажные крепежные узлы и метизы поставляются совместно в отдельной упаковке. Створки могут транспортироваться как в разобраном виде (отрезки профиля), так и в виде рамок.

2.2 Комплектность изделия контролируется по рабочим чертежам и спецификации на заказ.

2.3 В комплект поставки должны входить документ о качестве (паспорт) и, по требованию потребителя, инструкция по монтажу и эксплуатации.

2.4 Каждое изделие маркируется этикеткой с указанием названия предприятия-изготовителя, номера заказа и марки изделия.

3. Техническая характеристика и условия хранения

3.1 Изделия состоят из заготовок алюминиевых профилей, соединяемых закладными

деталями с применением винтовых соединений.

3.2 Габаритные размеры ограничены жесткостью профилей и не превышают 1500мм как в длину так и в высоту. Применяемое  заполнение: стекло мебельное и пластики декоративные S=4 различного рисунка и фактуры. Применяемые профили – системы «Альфа-Ф». Материал профилей - алюминиевый сплав 6060 или 6063  DIN 1748 c геометрическими размерами по DIN 17615. Применяемые антивибрационные уплотнители: изготовлены из материала на основе ПВХ, бесцветные, полупрозрачные, светоизносостойкие, работающие в интервале температур от 0 С до +40 С, стойкие к воздействию слабокислотной и щелочной сред.

3.3 Хранение элементов фасадов должно производится в упакованном виде на стеллажах с деревянными подкладками в сухих складских закрытых помещениях. Не допускается складирование элементов на открытых площадках.

4. Сборка рамок

4.1 Перед началом сборки подготовить стол для сборки элементов в  рамки.

Плоскость стола должна быть покрыта мягким материалом во избежание     повреждения покрытия элементов. Для ведения сборочных работ необходимо иметь предназначенные для этого инструменты и приспособления.

4.2 Сборка рамок:

- по маркировке на упаковке определяются элементы собираемой рамки;

- в соответствии со сборочным чертежом на стол лицевой стороной вниз раскладываются профили, закладные, стяжные винты и заполнение. ПВХ-уплотнение, если предусмотрено чертежом, должно быть установлено в пазы профилей согласно рис.1;

Рис.1

- положив заполнение перед собой, сборщик раскладывает профиля по его периметру пазами к кромке заполнения, при этом длина профиля должна соответствовать длине кромки;

- затем  противоположно расположенные профиля одеваются на заполнение, в торцы остальных профилей вставляются закладные согласно рис.2;

- потом профиля с закладными одеваются на заполнение с одновременной вставкой свободных концов закладных в торцы соответствующих профилей, после чего производится обжимка

- рамки руками для ликвидации зазоров в угловых          Рис.2 Сборка рамки                         стыках таким образом, чтобы отверстия в                                                             профилях совпали с резьбовыми отверстиями, выполненными в закладной детали. Центры отверстий профилей и закладной смещены на 0.3 мм для гарантированной стяжки торцов скрепляемых профилей;

- затем через крепёжные отверстия в профилях в закладные закручиваются винты М4х10 и производится их поочерёдная затяжка в несколько приёмов для достижения максимального совпадения торцов профилей и отсутствия зазора в стыке.

5. Установка роликов и пластин в рамку

5.1 Установка комплекта ролика:

- комплекты роликов устанавливаются усилием большого пальца руки в заранее фрезерованные пазы шириной 8мм и самофиксируются при помощи разведенных лепестков на корпусе комплекта (Рис.3);

Рис.3 Установка ролика

5.2 Установка распорных гаек и направляющих пластин:

- распорные гайки устанавливаются при помощи специального приспособления, включающего в себя винт М4x20 с головкой под внутренний шестигранник, рычаг-прокладку и ключ-шестигранник S=3 мм.

- распорную гайку накрутить на винт М4х20 , вставленный в отверстие рычага-прокладки, и вставить в предварительно просверленное в профиле отверстие d=6мм (Рис.4);

Рис.4 Расположение отверстий для установки пластины

- удерживая неподвижно рычаг-прокладку, ключом-шестигранником затянуть винт до упора, при этом гайка расплющивается и надежно фиксируется в отверстии, после чего приспособление можно использовать для установки следующей распорной гайки;

Рис.5 Установка распорных гаек

- направляющие верхние пластины крепятся к рамке винтами М4х10 и предварительно установленными в отверстия d=6мм распорными гайками в положении наименьшего вылета выступа пластины за пределы рамки, после чего на язычок пластины одевается чехол F2-01.

Рис.6 Установка направляющих пластин

6. Установка направляющих и фиксаторов

6.1 Установка направляющих:

- нижняя направляющая крепится к нижней панели саморезами 3.5х16 с шагом 150 мм;

Рис.7 Установка нижней направляющей

- верхние направляющие устанавливаются в предварительно отфрезерованные пазы верхней панели при помощи молотка через деревянный брусок сечением 30х30 мм  в 3 прохода. За каждый проход направляющая по всей длине должна углубляться на 1\3 глубины паза. Этим достигается отсутствие остаточной деформации направляющей после установки;

Рис.8 Установка верхней направляющей

|  | Размеры в зависимости от применяемого профиля, мм |
| --- | --- |
|  | F1-13 | F1-14 | F1-04 | F1-09 | F1-10 | F1-11 | F1-12 |
| A | 14 | 16 | 17 | 18 | 19.5 | 18 | 18 |
| B | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 25.4 | 25.4 |

Табл.1 Расположение пазов в зависимости от применяемого профиля

6.2 Установка фиксаторов:

- фиксаторы  устанавливаются в паз ближней верхней направляющей справа, а в паз дальней – слева и крепятся согласно чертежа специальными шурупами по 2 штуки на фиксатор;

Рис.9 Установка фиксаторов

7. Установка рамок и регулировка

7.1 Установка рамок:

- установка рамки производится с опущенными направляющими пластинами. Первой устанавливается внутренняя рамка. Рамка устанавливается наклонно роликами на нижнюю направляющую, а затем выводится на вертикаль;

- в вертикальном положении рамки направляющие пластины поднимают до упора вверх с введением их язычков в паз соответствующей верхней направляющей и фиксируют винтами;

Рис.10 Установка рамок

7.2 Регулировка:

- после установки рамки разводят в стороны таким образом, чтобы внутренняя рамка находилась слева, а внешняя – справа. Пластины, упирающиеся в фиксаторы необходимо опустить и зафиксировать на такой высоте, чтобы фиксация створки в процессе закрывания была плавной и надежной при упоре торца рамки в боковину

мебельной коробки;

Рис.11 Регулировка

- для смягчения удара рамки о боковину мебельной коробки на торец рамки необходимо установить самоклеющиеся амортизаторы;

Рис.12 Установка амортизаторов

- в завершение на рамки устанавливаются мебельные ручки согласно рекомендаций по их установке.

8. Техническое обслуживание и эксплуатация

8.1 При загрязнении поверхности фасада необходимо протереть тканью пропитанной мыльным раствором, затем протереть влажной тканью. Температура воды не должна превышать 50(C.