ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМЫ КВАДРАТНЫХ ТРУБ

г. Москва

2005 год

Система квадратных труб «Росла» – это кардинально новый подход в формировании бытовой, торгово-выставочной, офисной и др. мебели.

Мебель, построенная на прочнейших металлических каркасах и опорах, несет в себе имидж динамичности и демократизма.  Использование качественно иных, современных конструкций, например алюминиевых рам, не уступает  в дизайне и качестве импортным аналогам, но по более "интересной" для покупателя цене. Целостность и жёсткость конструкции обеспечивается за счет жёстких соединителей.

Конструктивной особенностью такой мебели является то, что создаваемые мебельные блоки не ограничиваются размерным рядом (т.е. могут быть любой ширины и высоты).

Использование этих конструкций  существенно расширяет возможности дизайнеров в оформлении торговых площадей, офисов или жилых помещений, отвечая основным современным  требованиям эргономичности при застройке помещений. Материалы, используемые для эргономичной мебели, самые разнообразные, однако наиболее актуальным считается  использование стекла и металла.

Другая цель – многофункциональность – достигается с помощью различных форм мебели и дополнительной фурнитуры. В такой мебели каркас из труб квадратного сечения  выступает как в качестве конструктивного, так и декоративного элемента. Примером тому могут служить разнообразные столы (обеденные, журнальные, офисные), стеллажи, горки, тумбы, навесные боксы, стеллажные перегородки и пр.

Для сборки конструкций из труб квадратного сечения применяются комплектующие производства фирмы «Росла» и  итальянской фирмы  “Монтичелли”.

СИСТЕМА  КВАДРАТНЫХ  ТРУБ

Предлагаются  2  вида соединителей для  труб М1-03 и М1-04:

- КМ 31  и  КМ 32 (производства  «Росла», Россия) или соединители 7009, 7010, 7011 (производства «Монтичелли», Италия)  для трубы М 1-03, с размерами 30х30х2 мм

- КМ 41  и  КМ 42 (производства  «Росла», Россия) или соединители 7020, 7021, 7022 (производства «Монтичелли», Италия)  для трубы М 1-04, с размерами 40х40х3 мм

***Для остальных труб применяются соединительные элементы от производителя  «Монтичелли» (Италия)

СИСТЕМА  СОЕДИНЕНИЯ  ТРУБ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ «Росла» (Россия)

Труба М 1-03,  30х30х2

Труба М1-04,  40Х40х3

СИСТЕМА  СОЕДИНЕНИЯ  ТРУБ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ «Монтичелли» (Италия)

СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ 30Х30 ММ

СХЕМА СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ТРУБ 40Х40 ММ

СХЕМА  КРЕПЛЕНИЯ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Система  предусматривает  несколько видов полкодержателей:

1. Полкодержатель – уголок алюминиевый 15х15 мм, для всех видов квадратных труб.

- Полкодержатель 7069 (производства «Монтичелли», Италия)  для трубы М 1-03, с размерами 30х30х2.

СХЕМА  КРЕПЛЕНИЯ  КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ К СТЕНЕ

ЭСКИЗЫ  РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

рис. 1   Стол со стеклянной столешницей

рис.2  Гостиные

рис.3   Гардеробные комнаты

рис.4  Спальни

рис.5  Кабинеты